## Slide 1: Урок по технологии 6 класса ЛОСКУТНОЕ ШИТЬЕ (ПЭЧВОРК)
Разработала: учитель технологии Гимназии №2 г. Нелидова
Богданова Н.А.

## Slide 2: ИСТОРИЯ
Шитье из лоскутов – один из традиционных видов народного творчества, у которого давняя история, своими корнями, уходящая в те времена, когда наши прабабушки вручную ткали холсты на примитивных ткацких станках. Домотканые холсты шли на изготовление нехитрой крестьянской одежды, а лоскуточки бережливые хозяйки не выбрасывали, аккуратно складывали и впоследствии шили из них различные предметы домашнего обихода: одеяла, подушки, коврики, ставили заплаты и пр.
Лоскутное шитье (пэчворк) - это вид рукоделия, при котором цельное изделие сшивается из разноцветных и пёстрых кусочков ткани (лоскутков) с определённым рисунком. Своего пика шитьё из лоскутов достигло к концу 19 века, когда наладилось производство набивных хлопчатобумажных дешевых тканей, появились ручные швейные машины. Идеей для создания лоскутной техники послужили обыкновенные заплаты, которые обыкновенно ставились на еще крепкие, но слегка потертые вещи. Заплаты имели разнообразные формы и расцветки.

## Slide 3: ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ.
ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ: иглы для ручного шитья, швейная машина, утюг, булавки, английские булавки, наперсток, нитки, шаблоны, простой карандаш, портновский мел.
МАТЕРИАЛЫ: хлопчатобумажная ткань для основы (бортовка, бязь и т.д.), набивные ткани средней толщины, одинаковые по фактуре. Набивка: синтепон, ватин, различной ширины. Клеевой флизелин необходим для посадки на него лоскутов
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ. Соединяя различные цвета, используют следующие приемы: сочетание контрастных цветов, сочетание родственных цветов («раскат» цвета), сочетание пестрой и однотонной ткани, если гладкокрашеная ткань повторяет одну из красок пестрой. Черный цвет, белый и серый используются как отделка. Неплохо выглядит черный цвет в соседстве с оранжевым, желтым, розовым, красным, сиреневым и салатным тонами.

## Slide 4: СОЧЕТАНИЕ ЦВЕТОВ

## Slide 5: ШАБЛОНЫ ДЛЯ ПЭЧВОРКА

## Slide 6: ТЕХНИКИ ЛОСКУТНОГО ШИТЬЯ (СХЕМЫ)
КОЛОДЕЦ МЕЛЬНИЦА СОТЫ
ЕЛОЧКА ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПОЛОСКА К
ТРЕУГОЛЬНИК ПОЛОСКЕ

## Slide 7: ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ:
ХОД РАБОТЫ:
Выбор изделия, тканей и цветового решения.
Составление схемы пэчворк-изделия и выполнение шаблонов.
Обводка шаблонов на ткани мелком или мылом.
Сшивание лоскутиков в блоки.
Соединение блоков по схеме в единое полотно.
Нашивание полотна на подкладочную ткань, если нужно или сбор изделия (сумки, тапок, мягкой игрушки и т.д.)
Не забывайте, что эта техника требует повышенного внимания и аккуратности, иначе изделие не будет выглядеть должным образом.

## Slide 8: ИЗДЕЛИЯ В ТЕХНИКЕ ПЭЧВОРК

## Slide 9: ИЗДЕЛИЯ В ТЕХНИКЕ ПЭЧВОРК

## Slide 10: ИЗДЕЛИЯ В ТЕХНИКЕ ПЭЧВОРК
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!