## Slide 1
Урок технологии 5 класс.
ФАРТУК
Автор: Богданова Н.А. учитель технологии Гимназии №2 г. Нелидово

## Slide 2
Ознакомится с историей возникновения фартука.
Ознакомится с классификацией и функциями фартуков.
Изучить виды покроя фартуков, их детали.
Ознакомиться с понятием «моделирование» и освоить способы моделирования.
Научиться создавать рисунок и описание модели.
Ознакомиться с понятием «конструирование», «конструктивные линии», «чертеж», «выкройка».
Научиться правильно снимать и записывать мерки.
Научиться строить чертеж и выкройку фартука.
Научиться делать рациональный и правильный раскрой изделия.
Цель урока:

## Slide 3
ПРИВЕТ,
что вы знаете о
ФАРТУКЕ?

## Slide 4
Что такое привычный нам фартук?
Слово, означающее предмет одежды, предохраняющий от загрязнений при работе на кухне, имеет «заграничное» происхождение. Слово к нам пришло из немецкого языка и состояло из двух частей которые означали, соответственно, «перед» и «платок или ткань». То есть название прямо указывало, что это элемент находится впереди — поверх платья или другой одежды. Фартук прикрывает переднюю часть тела и сегодня может быть с нагрудником или без и фиксироваться на талии. И хотя основные особенности его кроя за всю историю остались практически без изменений, функциональное предназначение в разные периоды отличалось. Этот предмет одежды мог служить не только для защиты, но быть украшением и даже символом определённого ранга или статуса, праздничным элементом.
История появления фартук.

## Slide 6
Историю возникновения предмета одежды, называемого сегодня фартуком, можно проследить с XIII века. Он был придуман в 1208 году в Древнем Египте и представлял собой свободный кусок ткани, который крепили к поясу мужчины, состоящие на государственной службе. Этот элемент одеяния, украшенный драгоценными камнями использовался и правителями для различных церемоний.

## Slide 7
Похожий элемент «гардероба» был и в Западной Азии — именно оттуда он «переместился» на территорию Европы. Повязанный вокруг бёдер своеобразный передник носили мужчины Древней Греции. В Риме такой элемент одежды использовался жрецами, солдатами, так называемых вспомогательных видов войск и гладиаторами.

## Slide 8
Появившись в Европе, фартук стал «профессиональным» атрибутом садоводов, ткачей, сапожников, парикмахеров, каменотёсов и был преимущественно мужским элементом одежды, т. к. цеховыми мастерами были исключительно представители мужчины. Впервые в женском гардеробе фартук появился как атрибут замужних дам. Произошло это в XVI веке. Первоначально женщины использовали куски ткани, чтобы прикрыть свои наряды во время обильных трапез.

## Slide 9
По прошествии времени фартук стал декоративным элементом народного костюма, использовался при проведении обрядов. Например, в России его располагали на пороге дома новобрачных. Чтобы семья была успешной и процветала, пара должна была пройти по нему.
Так называемый расцвет фартуков пришёлся на 1940-1950-е годы. Благодаря большей доступности швейных машин и ткани они использовались повсеместно — как на производстве, так и дома.

## Slide 10
Элемент национального костюма. Элемент нарядной одежды
3. Элемент рабочей одежды
Классификация фартуков.

## Slide 11
Фартуки по назначению.

## Slide 12
Нагрудник.
2. Нижняя часть.
3. Карман.
4. Пояс.
5. Бретели.
Детали фартука.

## Slide 13
Рисунок и описание модели.
Чертеж изделия.
Снятие мерок и расчет данных для построения выкройки.
Построение выкройки.
Подбор ткани.
Раскрой изделия.
Пошив изделия.
Порядок создания изделия.

## Slide 14
-Фартук, у которого нагрудник выкроен отдельно от нижней части называется - с притачным нагрудником.
-Фартук, у которого нижняя часть выкроена вместе с нагрудником называется – цельнокроеным.
- Фартук без нагрудника состоит только из нижней части.
Покрой фартука.

## Slide 15
МОДЕЛИРОВАНИЕ – это создание новых моделей, путем изменения форм деталей изделия и его художественного оформления.
Моделирование.

## Slide 16
Способы моделирования.
1. Деление изделия на части или объединение частей фартука в единые деталей.

## Slide 17
Способы моделирования.
2. Декоративная отделка: кружева, воланы, аппликация, вышивка и др.

## Slide 18
Способы моделирования.
3. Изменение форм, размера и цвета отдельных деталей.

## Slide 19
Что бы картина нашего будущего изделия была полной, одного рисунка модели мало. К каждой модели прилагается описания, где уточняются формы и количество деталей, используемая ткань, отделка и т.д.
НАПРИМЕР:
Фартук из х/б ткани, с цельнокроеным нагрудником, с двумя карманами квадратной формы, расположенными на нижней части фартука. Притачные цельнокроеная бретель, детали пояса и карманы выполнены из отделочной ткани.
Описание модели.

## Slide 20
Конструирование.
Чертеж и выкройка это, практически, одно и то же, только чертеж строится в уменьшенном виде, а выкройка в натуральную величину.
Чтобы выполнить чертеж изделия нужно знать что такое МЕРКИ и как их нужно снимать.

## Slide 21
МЕРКИ – основные размеры фигуры человека, полученные путем измерения. Измерения проводятся сантиметровой лентой.
Фигура человека практически симметрична, поэтому выкройка строится на половину фигуры. Проведем невидимую вертикаль через центр фигуры. Все мерки, которые будут пересекаться этой вертикалью будут делиться на 2.
ПРИБАВКИ – это величины на
Свободу облегания и движение.
Прибавки плюсуются к меркам при
Построении выкройки. К каждой
Мерке плюсуется разная прибавка.
Ее размер зависит от модели и от
Измеряемого участка тела.
Прибавка обозначается буквой «П».
Пт – прибавка по талии.
Мерки. Запись мерок.

## Slide 22
Правила снятия мерок.

## Slide 23
Мерки для построения выкройки фартука.

## Slide 24
Построение выкройки фартука.

## Slide 25
Конструктивные линии.

## Slide 26
Построение основы выкройки фартука.
Вот как она выглядит. Непонятные нам линии, буквы и цифры. Давайте разбираться.

## Slide 27
Чтобы построить выкройку одних мерок нам не достаточно, нужно провести некоторые вычисления. В этом нам помогут формулы для построения.
По формулам мы рассчитываем длину отрезков и линий на чертеже. Эти отрезки обозначаются заглавными буквами, соответствующими названию детали или конструктивной линии. А так как на одной линии может быть несколько точек, то они имеют свой числовой индекс.
ПРИМЕР:
на линии талии будут точки:
Т, Т1, Т2, Т3 …
карман будет иметь точки:
К1, К2, К3, К4
линия низа:
Н, Н1, Н2…
Расчетные формулы.

## Slide 28
Построение начинаем с базисной сетки.

## Slide 33
Корректировка выкройки фартука.

## Slide 34
Корректировка выкройки фартука.

## Slide 35
Корректировка выкройки фартука.

## Slide 36
Корректировка выкройки фартука.

## Slide 37
Корректировка выкройки фартука.

## Slide 38
Название детали.
Количество деталей.
Нить основы.
Название линий сгибов и срезов.
Припуски на швы.
Обозначения на выкройке фартука.
.

## Slide 39
-Ткань проверяют на наличие брака, определяют направление рисунка и нить основы;
-Ткань складывают пополам вдоль кромки, лицевой стороной внутрь, уравнивают все срезы;
-Раскладывают детали выкройки на ткани сначала крупные, затем мелкие, учитывая направление нити основы, рисунок на ткани и промежутки между деталями (раскладка должна быть экономной);
- Прикалывают детали выкройки к ткани булавками, обводят детали по контуру выкройки, затем обводят повторно, с учетом припусков на швы;
-Вырезают детали изделия по внешнему контуру, откалывают выкройку.
Вырезанные из ткани детали называются – КРОЕМ.
Правила раскроя.

## Slide 40
Мы проделали большую работу и теперь наша раскроенная ткань готова превратиться в задуманное нами изделие.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
Заключение.